## Slide 1
对象配置及流控策略举例

## Slide 2: 对象配置
用户对象: 支持IP地址 及 MAC地址方式
时间对象: 定义上班时间 下班时间等
应用对象:设备内置的常见的应用协议库
WEB对象：防火墙设备防护的WEB服务器
IPS地址库：防火墙设备保护的对象范围
带宽通道：合理使用网络带宽

## Slide 3: 某企业网络拓扑图
桥模式部署

## Slide 4: 用户需求如下
IP地址规划如下：
财务部：192.168.10.10-192.168.10.20 技术部：192.168.10.200-192.168.10.220
研发部：192.168.10.30-192.168.10.40 销售部：192.168.10.50-192.268.10.60
1.所有员工上班时间（上午9点-12点 下午1:30-6:00）禁止看视频，禁止网络游戏
2.研发部上班时间，禁止炒股
3.财务部上班时间禁止使用QQ
4.销售部上班时间禁止使用迅雷软件

## Slide 5: 配置思路
1.定义时间对象，上班时间
2.定义用户对象：根据部门的IP地址进行定义
3.定义应用对象：网络视频 股票 QQ聊天 迅雷
4.定义流控策略

## Slide 6: 定义时间对象
导航到【对象配置】---【时间对象】---【新增】

## Slide 7: 定义用户对象（财务部 技术部）
导航到【对象配置】---【用户对象】---【新增】

## Slide 8: 定义应用对象（网络视频）
导航到【对象配置】---【应用对象】---【应用对象设置】----【新增】
网络电视和Web视频均属于网络视频
添加后，点“保存”按钮
网络视频，迅雷下载，网络游戏，QQ聊天，网络炒股都属于应用类，先定义这些应用对象，然后再设置流控策略

## Slide 9: 定义应用对象（网络游戏）
网络视频，迅雷下载，网络游戏，QQ聊天，网络炒股都属于应用类，先定义这些应用对象，然后再设置流控策略
导航到【对象配置】---【应用对象】---【应用对象设置】----【新增】
选择“网络游戏”添加后，点“保存”

## Slide 10: 定义应用对象（QQ聊天软件）
导航到【对象配置】---【应用对象】---【应用对象设置】----【新增】
选择“即时通讯”下的“腾讯QQ”添加后，点“保存”

## Slide 11: 定义应用对象（网络炒股）
导航到【对象配置】---【应用对象】---【应用对象设置】----【新增】
选择 “股票交易”分类，“保存”

## Slide 12: 定义应用对象（迅雷软件）
导航到【对象配置】---【应用对象】---【应用对象设置】----【新增】
选择“P2P”分类，（如果仅仅限制迅雷，也可以只选择 迅雷，其它不勾选）

## Slide 13: 定义流控策略举例
定义：所有员工上班时间（上午9点-12点 下午1:30-6:00）禁止看视频
导航到【策略管理】—【流控策略】—【新增】—新增流控策略，保存流控策略后，点击“应用生效”即可

## Slide 14: 定义流控策略举例
导航到【策略管理】—【流控策略】—【新增】—新增流控策略，保存 流控策略后，点击“应用生效”即可
定义：财务部员工上班时间（上午9点-12点 下午1:30-6:00）禁止登录QQ

## Slide 15: 流控策略举例
定义：研发部员工上班时间（上午9点-12点 下午1:30-6:00）禁止炒股
导航到【策略管理】—【流控策略】—【新增】—新增流控策略，保存 流控策略后，点击“应用生效”即可

## Slide 16: 流控策略之限速策略举例1
1.在实际的应用环境中，我们会允许P2P软件（迅雷等）使用，虽然允许使用，但是我们会做限速处理
2.配置方式：首先在“对象配置”的“应用对象”定义一个P2p的应用对象，然后在设备策略管理中的流控策略做限速处理

## Slide 17: 流控策略之限速策略举例2
导航到【策略管理】—【流控策略】—【新增】—新增流控策略，保存流控策略后，点击“应用生效”即可
说明：由于设备限速默认采用的是Kbps，我们通常使用的是KB来表示下载速度，所以当限制用户下行速率为100KB时，在设备里面要填写为800Kbps（100*8=800）
（1B=8bit）

## Slide 18: 流控策略使用技巧
流控策略的缺省规则是允许所有应用通过
新添加的流控策略需要点击“应用生效”按钮，使策略生效
每条流控策略都有一个唯一的编码，编码越小，优先级越高
每条流控策略都支持启用或者禁用，对于暂时使用不到的策略，可以先禁用
流控策略之间支持顺序调整

## Slide 19
谢谢！